Príloha č. 2D Cenová ponuka

Logický celok č. 4 – Zvlhčovacie zariadenie

1, Identifikácia uchádzača

(uchádzač doplní názov, sídlo, IČO a kontaktné údaje)

Názov: 			................................

Sídlo:			................................

IČO uchádzača:	................................

Kontaktná osoba:	................................

Telefonický kontakt: 	................................

E-mail:			................................

2, Špecifikácia logického celku, požadované parametre a cena

Predmetom obstarania logického celku č. 4 je zvlhčovacie zariadenie pre 3 výrobné haly zadávateľa (4306,5m3; 2058m3; 2691m3).

| Logický celok č. 4 – Zvlhčovacie zariadenie pre výrobné priestory ........................................................................................ (uchádzač uvedie výrobcu, označenie, typ alebo model zariadenia) | Požadovaná hodnota | Jednotka | Ponúkaná hodnota1 | Cena v EUR bez DPH2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Základ zvlhčovacieho zariadenia | Bezolejové, samomazné tlakové čerpadlo | Farebný dotykový displej 5,7" až 10,4" | áno | - |  |  |
|  |  | SDRAM | min 128 | MB |  |  |
|  |  | USB slot | min. 2 | ks |  |  |
|  |  | Prietok vody | min. 220 | l/hod |  |  |
|  |  | Elektrický výkon | min. 2,2 – 4,0 | kW |  |  |
|  |  | Senzor teploty vody | áno | - |  |  |
|  | Kombinovaný elektronický senzor teploty a vlhkosti | Počet čidiel | min. 3 | ks |  |  |
|  |  | Rozsah prevádzkových teplôt | min. -5 až +50 | °C |  |  |
|  |  | Odchýlka pri 20°C | max. +-3 | °C |  |  |
|  | Diskové zvlhčovacie moduly s automatickým samo-odvzdušňovaním | Integrovaný ventilátor a komponenty pre zavesenie | min. 6 | ks |  |  |
|  |  | Počet trysiek/modul | min. 6 | ks |  |  |
|  |  | Kapacita trysky | min. 1,8 | l/hod |  |  |
|  |  | Kapacita ventilátoru modulu | min. 435 | m3/h |  |  |
|  | Zmekčovacia stanica vrátane dezinfekčného zariadenia | Prietok vody | Min. 45 | l/h |  |  |
|  |  | Spotreba soli/reg | max. 1,05 | kg |  |  |
|  |  | Prevádzkový tlak | min. 2,5 | Bar |  |  |
|  |  | Prípojka vody ¾ coul | áno | - |  |  |
|  | Senzor ochrany úniku vody | Blokácia vody s podlahovým senzorom a ventilom | áno | - |  |  |
| Príslušenstvo | Kabeláž pre senzory tepla a vlhkosti | min. 250 | m |  |  |
|  | Tlaková hadica 1/8" | min. 300 | m |  |  |
|  | Spojka vysokotlakých hadíc 1/8" | min. 24 | ks |  |  |
|  | T-spojka komplet 1/4" | min. 3 | ks |  |  |
|  | Spojka hadíc 1/4" | min. 1 | ks |  |  |
|  | Spojka hadíc 1/8" | min. 1 | ks |  |  |
| Ďalšie hodnoty zariadenia | Dodanie | Dodanie na miesto realizácie logického celku, t.j. adresa sídla zadávateľa | áno | - |  |  |
|  | Montáž | Nainštalovanie zariadenia v mieste realizáci, uvedenie do prevádzky a otestovanie funkčnosti zariadenia | áno | - |  |  |
| Celková cena logického celku v EUR bez DPH |  |
| Celková cena logického celku v EUR s DPH |  |

1uchádzač doplní ponúkanú hodnotu v jednotkách uvedených vľavo alebo doplní „áno“ v prípade, že cenová ponuka obsahuje aj uvedenú časť zariadenia alebo službu.

2uchádzač doplní ceny za jednotlivé celky zariadenia v EUR bez DPH a doplní výslednú celkovú sumu celého zariadenia v EUR bez DPH a s DPH.

Vypracoval:

Dňa .............., v ........................

___________________________________

Podpis a pečiatka uchádzača